《安徽省人防工程费用定额》解读

一、编制背景和适用范围

为使我省人防工程项目建设管理费、利润、各种规费、税金等与本地房屋建筑和安装工程费用定额费率标准水平一致，同时符合造价管理部门出台的政策性费用有关规定，编制《安徽省人防工程费用定额》（以下简称《费用定额》）。《费用定额》经专家评审通过，适用于在安徽省行政区域内新建、扩建的按人防工程技术标准、规范进行设计、施工、验收的各类人防工程和人防工程加固改造、平战转换以及建筑面积在200㎡以下的口部伪装（附属）建筑。

二、编制依据

1.国家人防办《人民防空工程工程量计算规范》（国人防〔2015〕39号）；

2.住房城乡建设部、财政部《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》（建标〔2013〕44 号）；

3.国家人防工程标准定额站《人防工程费用定额(计算规则)》的编制及人防工程计价依据实施“营改增”的介绍；

4.《安徽省建设工程费用定额》；

5.部分人防工程案例。

三、测算方法

根据国家人防工程标准定额站《人防工程费用定额(计算规则)》及人防工程计价依据实施“营改增”介绍的计算规则，同时选取宣城、淮北、六安、合肥等地典型人防项目，分掘开式人防工程和坑地道式人防工程两种类型的项目进行分别测算（测算结果附后）。

四、主要内容

《费用定额》主要内容分四章以及附录，第一章为总说明，第二章为人防工程造价费用构成，第三章为人防工程造价计算程序及计费规定。第四章为人防工程费用取费标准，分掘开式和坑道式两类，每一类人防工程取费标准又区分建筑工程、装饰装修工程和安装工程。附录为政策性文件等。

| 人防测算数据 |
| --- |
| 序号 | 案例 | 2018安徽定额 | 国家人防定额 | 国家人防换算成2018单价(140元/工日) | K | 备注 | 测算系数 | 人工含量对比 | 综合系数 | 修正系数 |
|  |  | 2018人工费 | 2018机械费 | 小计 | 工日单价 | 工日数 | 国家人防人工费 | 国家人防机械费 | 小计 | 工日单价 | 工日数 | 国家人防人工费 | 国家人防机械费 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 案例1 | 2832874 | 485024 | 3317899 | 140 | 20234 | 3383819 | 1158390 | 4542209 | 75 | 45342 | 6347930 | 1158390 |  | 0.99 | 掘开式工程 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.6 |
| 2 | 案例2 | 2520456 | 426498 | 2946954 | 140 | 18004 | 2354412 | 598158 | 2952569 | 75 | 31938 | 4471260 | 672004 |  | 1.02 | 掘开式工程 |  | 0.56 |  |  |
| 3 | 案例3 | 2322019 | 1291291 | 3613310 | 140 | 16586 | 3403490 | 1660843 | 5064333 | 78 | 43766 | 6127227 | 1660843 |  | 1.22 | 坑地道工程 | 1.22 | 0.38 | 0.50 |  |
| 4 | 案例4 | 3645306 | 1660555 | 5305860 | 140 | 26038 | 3232571 | 1131705 | 4364276 | 78 | 42200 | 5907957 | 1131705 |  | 1.22 | 坑地道工程 |  | 0.62 |  |  |
| 5 | 案例5 | 31343 | 4321 | 35664 | 140 | 219 | 12184 | 4553 | 16737 | 66 | 239 | 33512 | 4553 |  | 1.00 | 安装工程 | 1.02 | 0.91 | 1.03 | 1 |
| 6 | 案例6 | 26433 | 5044 | 31477 | 140 | 185 | 10653 | 3270 | 13923 | 66 | 161 | 22569 | 3270 |  | 1.04 | 安装工程 |  | 1.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80862 |  |  |  |  | 163246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |